Доступная среда  для маломобильных групп населения

- На автомобильной стоянке возле поликлиники обозначены места для инвалидов

- Для инвалидов, передвигающихся на кресло – колясках, имеется отдельный въезд

- Прилегающая к поликлинике территория оснащена пандусами.

Пандус при въезде в здание имеет рифленое покрытие, водоотвод.

- Входная группа учреждения оснащена поручнями, кнопкой вызова администратора, готового оперативно оказать необходимую ситуационную помощь. Возле кнопки знак «Доступно для инвалидов».

- На прозрачном полотне дверей нанесена яркая контрастная маркировка для ориентации слабовидящих людей.

- Ширина дверных проемов соответствует стандартам СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

- Участки пола на путях движения перед входом на лестницы оснащены предупредительными контрастно окрашенными поверхностями для обеспечения доступа слабовидящих людей.

- Наличие инвалидной коляски в регистратуре.

- Создана отдельная регистратура, открыт процедурный кабинет для льготных категорий граждан по адресу проезд 9 мая дом №2

- Все лестничные пролеты учреждения оснащены двухуровневыми поручнями, выступающими за края лестничного марша и имеющими закругления на разворотных участках, обеспечивающие беспрепятственный разворот для руки по поручню.

- Санитарная комната учреждения оборудована для маломобильных категорий населения: имеются специальные поручни, отсутствуют пороги, предусмотрена зона, обеспечивающая разворот кресла-коляски на 360 градусов. Раковина установлена с учетом обеспечения доступности для лиц, передвигающихся на креслах-колясках.

По всем вопросам маломобильных групп населения обращаться

к Абрамову Кириллу Владимировичу,

по адресу: Проезд 9 Мая дом 2       тел. 31-36-46